## Slide 1
環境説明資料
demo-bank backend (Apache / Spring Boot / PostgreSQL)
この資料は『どういう環境か』『どこにログが出るか』を共有するためのものです。
対象: Webサーバ、業務ロジック、DBの3層。
用途: 監視設定、障害切り分け、運用引き継ぎ。

## Slide 2
1. 環境構成図
3層構成と主要ログ保管場所
Web: Apache
公開エンドポイントの入口
access/errorを記録
Path: /var/log/apache2
Logic: Spring Boot
ebank-api本体
業務ログ/監査ログ/セキュリティログ
Path: /opt/ebank-api/app/logs
DB: PostgreSQL 16
bank_appデータベース
DBサーバログを記録
Path: /var/lib/postgresql/16/main/log
HTTP/API
JDBC
ログ保存先(要点)
Apache: access.log / error.log Spring Boot: api.log / audit.log / security.log PostgreSQL: postgresql-*.log

## Slide 3
2. Webサーバログ (Apache)
出力先と内容
/var/log/apache2/access.log
- リクエスト元IP、時刻、メソッド、URI、ステータス、レスポンスサイズ
/var/log/apache2/error.log
- Apache自体のエラー、設定不整合、上流接続エラーなど
確認コマンド例: tail -f /var/log/apache2/access.log /var/log/apache2/error.log

## Slide 4
3. ロジックログ (Spring Boot / ebank-api)
/opt/ebank-api/app/logs 配下
api.log
- アプリ通常ログ (INFO/WARN/ERROR)。requestId付きで出力
audit.log
- 監査ログ(JSON)。業務操作の成功/失敗、actor、path、status など
security.log
- セキュリティイベント(JSON)。認証関連イベント等
補足(systemd): /opt/ebank-api/logs/app.out.log と app.err.log に標準出力/標準エラー

## Slide 5
4. DBログ (PostgreSQL)
出力先と内容
/var/lib/postgresql/16/main/log/
- 接続/切断ログ
- SQL実行ログ(設定に応じてDDL、遅延SQL、エラーSQLなど)
- 監査拡張(pgaudit利用時)の監査イベント
確認コマンド例: ls -ltr /var/lib/postgresql/16/main/log/

## Slide 6
5. ログを見る順番 (運用向け)
1) まず Apache access.log で対象リクエストを特定 (時刻・IP・URI・status)
2) 同時刻の api.log / audit.log / security.log でアプリ処理結果を確認
3) 必要に応じて PostgreSQLログでSQLエラーや遅延を確認
4) 3層で時刻を突き合わせて、事象を一本の時系列にする

## Slide 7
6. 追加で言っておくと良い運用ポイント
サーバ時刻同期(NTP)を全層で有効化する (時系列分析の前提)
ログローテーションと保存期間を明確化する (容量枯渇・証跡欠損を防止)
ログ閲覧権限を最小化する (個人情報・認証情報の露出抑止)
運用手順に『どのログを先に見るか』を明記する (初動短縮)
可能なら集中管理(SIEM等)へ転送して横断検索できるようにする

## Slide 8
付録A: Apacheログが出るタイミング
出力タイミング
access.log (blue_combined):
- HTTPリクエスト完了時に1行出力
- reqid=%{X-Request-Id}i, rt_us=%D を含む
access_error_only.log:
- REQUEST_STATUS >= 400 の時だけ出力
error.log:
- Apache内部エラー、上流接続失敗、設定警告時
追記した主な設定
ServerTokens Prod / ServerSignature Off / TraceEnable Off
LogFormat ... blue_combined
CustomLog "logs/access_error_only.log" ... env=is_error
ErrorLog "logs/error.log" / LogLevel warn
remoteip_module:
- RemoteIPHeader X-Forwarded-For
- RemoteIPInternalProxy 127.0.0.1, ::1, 10/8, 172.16/12, 192.168.1.59

## Slide 9
付録B: Spring Bootログが出るタイミング (ソース準拠)
/opt/ebank-api/app/logs
api.log:
- 全リクエスト開始時: RequestIdFilter が requestId を採番・記録
- 各Controllerの処理開始/主要処理でINFO出力
- 例外時: GlobalExceptionHandler が 4xx=warn / 5xx=error を出力
audit.log:
- 業務APIの成功時 audit.success(...) で1イベント出力
- 業務APIの失敗時 audit.fail(...) で1イベント出力
security.log:
- JWT期限切れ/不正トークン検知時
- ログイン失敗バーストや異常イベント検知時(sec.emit)

## Slide 10
付録C: PostgreSQLログが出るタイミング
出力タイミング
接続時/切断時:
- log_connections=on, log_disconnections=on
DDL実行時:
- log_statement='ddl'
遅延SQL:
- log_min_duration_statement=500ms 超で出力
エラーSQL:
- log_min_error_statement=error
ロック待ち/チェックポイント:
- log_lock_waits=on, log_checkpoints=on
追記した主な設定
logging_collector=on / log_destination='stderr'
log_directory='log'
log_filename='postgresql-%Y-%m-%d.log'
log_rotation_age=1d / log_rotation_size=100MB
log_line_prefix='%m [%p] user=%u,db=%d,app=%a,client=%r,tx=%x '
log_truncate_on_rotation=on
log_error_verbosity=default